## Slide 1: Trenger vi datasentre? Ja. Men hvor mye?
Digitalisering og kunstig intelligens
Lars Erik Finholt, Bouvet · Klimacafé i Skien, 15. oktober 2026
Notes: Tid: 1,5 minutt.
- Trenger vi datasentre? Ja. Vi bruker dem allerede hver dag. De driver digitale tjenester, lagrer informasjon og kjører kunstig intelligens. Det er nyttig, og det trenger vi.
- Jeg har jobbet med digitalisering i rundt 30 år, og de siste fire årene også med KI. Jeg ser hvor mye nytte dette kan gi.
- Men hvor mye ny datasenterkapasitet trenger vi egentlig? Det spørsmålet har jeg forsøkt å regne på.
- Her skal vi se på én del av behovet: KI i norsk arbeidsliv.
Overgang: «For å regne på hele arbeidslivet må vi begynne et sted. Vi begynner med én maskin.»

## Slide 2: Én maskin og 20 utviklere
En faktisk måling som utgangspunkt
1 KI-server
÷
20 utviklere
4 400 W ÷ 20
220 W
per utvikler
KI-kortene alene. Øvrig serverforbruk og kjøling kommer i tillegg.
Notes: Tid: 2 minutter.
- Vi kan kjøre KI på en egen server og måle hvor mye strøm den bruker.
- Hos oss deler 20 utviklere én kraftig KI-server. Vi målte rundt 4 400 watt til kortene som gjør KI-beregningene. Fordelt på 20 utviklere blir det 220 watt hver.
- Dette er en fordeling av det målte forbruket, ikke en egen måling av hver utvikler. Resten av maskinen og kjølingen kommer i tillegg.
- Det gir oss et konkret utgangspunkt. Så må vi gjøre noen antakelser for å regne videre.
Bakgrunn ved spørsmål: Oppsettet har åtte NVIDIA H100-kort og kjører åpne språkmodeller.
Tips: Bytt gjerne serverikonet med et bilde av den faktiske serveren.
Overgang: «Men trenger alle i arbeidslivet like mye KI som en utvikler?»

## Slide 3: Trenger en gartner like mye KI?
Alle kan ha nytte av KI, men ikke alle trenger like mye datakraft
Utvikler
Gartner
Barnehagelærer
Notes: Tid: 2 minutter.
- En utvikler kan ha flere KI-programmer i arbeid gjennom store deler av dagen, for eksempel til å skrive og teste kode.
- En gartner kan få hjelp med planlegging og tilbud, men bruker også mye av dagen på å stelle planter. En barnehagelærer arbeider først og fremst med barna.
- Alle kan ha nytte av KI. Det betyr ikke at alle trenger like mye datakraft.
- Vi bruker SSBs kartlegging av arbeidsoppgaver til å anslå forskjellene mellom yrkene. Det er ikke en strømmåling, men en antakelse vi kan undersøke og diskutere.
Talernotat: SSB kartlegger hvilke arbeidsoppgaver KI kan påvirke, ikke hvor mye strøm yrkene bruker. Presenter forskjellen som ulik type arbeid, ikke ulik verdi av arbeidet.
Tips: Erstatt ikonene med bilder (utvikler foran skjerm, gartner som planter, barnehagelærer i lek) – sjekk bruksrettigheter og samtykke.
Overgang: «Hva blir summen hvis vi regner som om hele norsk arbeidsliv tar KI i bruk?»

## Slide 4: Hva blir det for hele norsk arbeidsliv?
Effekt i megawatt (MW), samme skala
300 MW
Anslått KI-behov i norsk arbeidsliv (GPU-effekt når arbeidslivet er aktivt)
3 500 MW
Reservert nettkapasitet til nye datasentre, per mars 2026
Kilde: NVE, metodenotat om datasentre (august 2026), basert på Statnetts tilknytningsregister
Notes: Tid: 2,5 minutter. 300 MW vises først – klikk for å vise 3 500 MW.
- Vi regner som om hele arbeidslivet tar KI i bruk. Vi bruker den KI-intensive utvikleren som referanse, justerer for yrkene og runder opp.
- Da kommer vi til omtrent 300 megawatt når arbeidslivet er aktivt. Megawatt er et mål på hvor mye strøm som brukes på én gang.
- [Klikk] Til sammenligning var 3 500 megawatt reservert til nye datasentre per mars 2026. Det reserverte tallet er over ti ganger større.
- Men husk hva vi har regnet på: KI-kortene i arbeid. Resten av serverne, kjøling, modelltrening og privat KI-bruk er ikke med. Og reservert kapasitet betyr ikke ferdigbygde anlegg.
- Forskjellen betyr ikke at resten er unødvendig. Datasentre brukes også til andre tjenester og av utenlandske kunder. Men vårt regnestykke gir grunn til å spørre om norsk arbeidslivs KI-bruk kan forklare størrelsen.
Talernotat: Sammenligningen gjelder effekt, ikke årlig energibruk. Hold deg til MW. Si avgrensningene høyt. Et høyt scenario er ikke en sikker øvre grense.
Kilde 3 500 MW: NVE, «Metode for framskriving av strømforbruk i datasentre», 11. august 2026 – «Per mars 2026 var det reservert 3 500 MW … ifølge Tilknytningsregisteret til Statnett».
Overgang: «Og hvor stort er egentlig 300 megawatt? Her i Skien har vi en lokal sammenligning.»

## Slide 5: Hva skal kapasiteten brukes til?
Gromstul i Skien gjør størrelsen konkret
240 MW
Tildelt Googles første fase på Gromstul
300 MW
Anslått GPU-effekt til KI i norsk arbeidsliv
Hva får Norge igjen?
Beregning og forutsetninger
larserikfinholt.github.io/datasenterbehov
Kilde: Google/NTB, pressemelding om datasenteret i Skien
Notes: Tid: 2 minutter.
- For å gjøre 300 megawatt litt mer konkret: Google oppgir 240 megawatt tildelt kraftkapasitet i første fase på Gromstul her i Skien.
- Tallene er ikke direkte sammenlignbare. Vårt tall gjelder KI-kortene, mens Googles tall gjelder kapasitet til anlegget. Men de viser størrelsesordenen.
- Hvis kapasiteten skal brukes til eksport av datakraft, må det sies tydelig. Da må vi også få vite hva Norge får igjen.
Avslutning (kort pause før spørsmålene):
«Vi trenger datasentre. Men vi trenger også tydelige svar: Hvem skal bruke kapasiteten, og hva får Norge igjen for kraften, nettet og naturen vi stiller til disposisjon?»
Tips: Legg gjerne inn et dokumentert bilde fra Gromstul (med kilde og dato).
Kilde 240 MW: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/18046820/google-starter-bygging-av-et-nytt-datasenter-i-skien-investerer-600-millioner-euro